## Slide 1
Barmoq izi skanerlari qanday ishlaydi?
Optik va ultratovush to'lqinlari yordamida biometrik axborotni tanib olish fizikasi.
Universitet: Jizzax davlat pedagogika universiteti tabiiy fanlar oliy maktabi
Fan: Axborot tizimlari
Guruh: 242_26
Talaba: Toshboʻriyeva Marjona
Barmoq izi skanerlari — Optika va Ultratovush
01 / 10

## Slide 2
1-REJA
Taqdimot rejasi
1-reja. Barmoq izi biologiyasi va uni raqamlashtirish (Minutiae nuqtalari).
2-reja. Optik skanerlar fizikasi: Yorug'lik nurlari va 2D tasvir.
3-reja. Ultratovushli (Ultrasonic) skanerlar: Ovoz to'lqinlari orqali 3D xarita.
Xulosa. Biometrik xavfsizlikning zamonaviy axborot tizimlaridagi ahamiyati.
1
2
3
4
Barmoq izi skanerlari — Optika va Ultratovush
02 / 10

## Slide 3
1-REJA
1. Biologiya va axborotning birlashuvi
Barmoq izimiz — bu inson tanasidagi tabiiy axborot tashuvchi noyob "kod" hisoblanadi.
- Tepaliklar va chuqurliklar (Ridges and Valleys): Barmog'imiz terisi tekis emas. U qabariq chiziqlar (tepaliklar) va ular orasidagi bo'shliqlardan (chuqurliklar) iborat.
- Minutiae nuqtalari: Skaner barmoqning umumiy rasmini emas, balki chiziqlar uzilgan, birlashgan yoki tugagan maxsus kesishuv nuqtalarini (Minutiae) izlaydi va ularni matematik algoritmga o'giradi.
Barmoq izi skanerlari — Optika va Ultratovush
03 / 10

## Slide 4
1-REJA
Biometrik axborotni raqamlashtirish
Siz barmog'ingizni ekranga qo'yganingizda, axborot tizimi uni to'g'ridan-to'g'ri rasm sifatida saqlamaydi.
- Shifrlash (Hashing): Topilgan kesishuv nuqtalari orasidagi masofa va burchaklar hisoblab chiqiladi. Bu geometrik ma'lumotlar murakkab shifr (Xesh kod - masalan, "A7F90B...") ko'rinishiga keltiriladi.
- Tekshirish: Telefonni ochishda joriy barmoq izidan olingan shifr, xotiradagi (Secure Enclave'dagi) shifr bilan solishtiriladi. Ikkisi mos kelsa, telefon ochiladi.
1011
0110
1001
0101
1100
SHA: A7F90B...
Barmoq izi skanerlari — Optika va Ultratovush
04 / 10

## Slide 5
2-REJA
2. Optik skanerlar: Yorug'lik fizikasi
Optik skanerlar qadimiyroq, ammo juda keng tarqalgan texnologiya bo'lib, ular asosan yorug'lik fizikasi yordamida ishlaydi.
- Chaqnash (Illumination): Barmog'ingizni ekranga yoki tugmaga qo'yganingizda, ostki qismdan kuchli yorug'lik (LED) sochiladi. Bu yorug'lik barmoq izini to'liq yoritib beradi.
- To'liq ichki qaytish: Barmoq terisi yorug'likni qaytaradi, bo'shliqlar (chuqurliklar) esa qorong'i bo'lib qoladi.
Barmoq izi skanerlari — Optika va Ultratovush
05 / 10

## Slide 6
2-REJA
Optik tasvirni muhrlash (CMOS)
Yorug'lik barmoqdan qaytgach, xuddi kameradagi kabi maxsus sensorga (CMOS yoki CCD) borib uriladi.
- 2D Tasvir: Sensor qaytgan yorug'lik asosida barmoq izining oq-qora 2 o'lchamli (2D) rasm xaritasini chizadi.
- Kamchiligi: Optik skanerlar shunchaki rasm olgani uchun, ularni ba'zan yuqori sifatli fotonusxalar yoki yasalgan sun'iy barmoqlar yordamida aldash mumkin bo'ladi. Uning xavfsizlik darajasi o'rtacha.
Barmoq izi skanerlari — Optika va Ultratovush
06 / 10

## Slide 7
3-REJA
3. Ultratovush (Ultrasonic) skanerlar
Zamonaviy flagman smartfonlarda (masalan, Samsung Galaxy S seriyasi) ishlatiladigan bu texnologiya yorug'likdan emas, balki tovush to'lqinlaridan foydalanadi.
- Pyezoelektrik effekt: Skaner ostidagi datchik inson qulog'i eshitmaydigan yuqori chastotali (ultratovush) impuls tarqatadi.
- Bu to'lqinlar displey orqali o'tib, to'g'ridan-to'g'ri barmog'ingizga borib uriladi va aks-sado (Echo) bo'lib orqaga qaytadi.
Barmoq izi skanerlari — Optika va Ultratovush
07 / 10

## Slide 8
3-REJA
Ovoz to'lqinlari orqali 3D xarita (Ekolokatsiya)
Ultratovush to'lqinlarining qaytish vaqti fizikaning ajoyib qonuniyatiga bo'ysunadi.
- Qaytish farqi: To'lqin barmoqning bo'rtib chiqqan qismiga urilsa tezroq qaytadi, chuqurlik (havo bo'shlig'i) qismiga urilsa kechroq qaytadi.
- 3D Model: Sensor ushbu vaqt farqlarini (millisoniyalarni) o'lchab, barmoq izining o'ta aniq 3D relyef xaritasini tuzadi. Bu usul qorong'ida ham, barmoq nam yoki kirlangan bo'lsa ham mukammal ishlaydi va uni rasmlar bilan aldab bo'lmaydi.
Barmoq izi skanerlari — Optika va Ultratovush
08 / 10

## Slide 9
XULOSA
Xulosa
Xulosa qilib aytganda, barmoq izi skanerlari inson biologiyasi va fizika qonunlarining IT bilan mukammal uyg'unligidir.
Optik skanerlar yorug'lik nurlari (fotonlar) yordamida vizual xarita tuzsa, ultratovush skanerlar ovoz to'lqinlarining aks-sadosi yordamida o'ta aniq 3D model yaratadi. Bu texnologiyalar shaxsiy ma'lumotlarimiz va axborot tizimlarining xavfsizligini ta'minlashda eng ishonchli biometrik qulf bo'lib xizmat qilmoqda.
Barmoq izi skanerlari — Optika va Ultratovush
09 / 10

## Slide 10
E'tiboringiz uchun rahmat!
Mavzu: Barmoq izi skanerlari (Optika va Ultratovush)
Taqdimotchi: Toshboʻriyeva Marjona (242_26 - guruh)
Jizzax davlat pedagogika universiteti - Axborot tizimlari fani.
Barmoq izi skanerlari — Optika va Ultratovush
10 / 10