## Slide 1
Computer Processor
Kompyuterlar nima uchun qiziydi va qanday soviydi?
Protsessor ishlayotganda issiqlik ajralib chiqishi va kulerlar yordamida sovutish fizikasi.
Universitet: Jizzax davlat pedagogika universiteti tabiiy fanlar oliy maktabi
Fan: Axborot tizimlari
Guruh: 242_26
Talaba: Toshboʻriyeva Marjona

## Slide 2
PC Internals
Taqdimot rejasi
1-reja. Tranzistorlar va issiqlik ajralib chiqish fizikasi (Joul-Lents qonuni).
2-reja. Issiqlik o'tkazuvchanlik: Termopasta va radiatorlar vazifasi.
3-reja. Konveksiya va faol sovutish (Kulerlar va suvli tizimlar).
Xulosa. Issiqlik boshqaruvining zamonaviy axborot tizimlaridagi ahamiyati.

## Slide 3
Transistors Microchip
1. Nega protsessor (CPU) qiziydi?
Kompyuterning miyasi bo'lgan protsessor (CPU) ichida milliardlab mikroskopik tranzistorlar joylashgan.
- Elektr signallari: Har doim kompyuter ma'lumotni (0 va 1) qayta ishlaganda, bu tranzistorlar orqali elektr toki o'tadi.
- Energiya almashinuvi: Fizikaning energiya saqlanish qonuniga ko'ra, tranzistorlarning ishlashiga sarflangan elektr energiyasi yo'qolib ketmaydi, balki to'g'ridan-to'g'ri issiqlik energiyasiga aylanadi.

## Slide 4
Physics Energy
Joul-Lents qonuni amalda
Protsessordagi qizish bevosita fizikaning Joul-Lents qonuni bilan tushuntiriladi.
- Qarshilik va Issiqlik: Har qanday o'tkazgich elektr tokiga ma'lum bir qarshilik ko'rsatadi. Elektr toki bu qarshilikni yengib o'tayotganda atomlar bilan to'qnashadi va kinetik energiya (issiqlik) hosil qiladi.
- TDP (Thermal Design Power): Bu protsessorning maksimal yuklamada qancha issiqlik (Vatt hisobida) ajratib chiqarishini ko'rsatuvchi ko'rsatkichdir.

## Slide 5
Thermal Paste
2. Issiqlikni uzoqlashtirish: Termopasta
Protsessor yuzasida hosil bo'lgan kuchli issiqlikni tezda olib tashlash axborot tizimining barqaror ishlashi uchun juda muhim.
- Mikroskopik bo'shliqlar: Protsessor va uning ustiga qo'yiladigan radiator yuzasi ko'zga tekis ko'rinsa-da, mikroskop ostida g'adir-budur bo'ladi. Ular orasida issiqlikni yomon o'tkazuvchi havo qolib ketadi.
- Termopastaning vazifasi: Suyuq termopasta ana shu bo'shliqlarni to'ldiradi va issiqlikni protsessordan radiatorga maksimal darajada tez o'tkazib beradi.

## Slide 6
Heatsink
Radiator (Heatsink) fizikasi
Termopasta orqali o'tgan issiqlik mis yoki alyuminiydan yasalgan radiatorga yetib boradi.
- Yuzani kattalashtirish fizikasi: Radiator nima uchun ko'plab yupqa qanotchalardan (plastinalardan) iborat? Termodinamika qonunlariga ko'ra, jismning yuzasi qanchalik katta bo'lsa, u atrof-muhitga issiqlikni shunchalik tez tarqatadi.
- Mis va Alyuminiy: Mis issiqlikni tez qabul qiladi, alyuminiy esa uni havoga tez tarqatadi. Ko'p radiatorlar shu ikki metallning gibrididan yasaladi.

## Slide 7
Computer Fan
3. Konveksiya: Kuler (Ventilyator) qanday soviydi?
Radiator o'ziga issiqlikni olgach, uning atrofidagi havo qiziydi. Agar bu havo yangilanmasa, sovutish to'xtaydi.
- Faol sovutish (Active Cooling): Kuler (ventilyator) radiator qanotchalari orasiga sovuq havoni kuch bilan purkaydi.
- Majburiy konveksiya: Fizikadagi konveksiya hodisasi tufayli sovuq havo molekulalari radiatordagi issiqlikni o'ziga olib, korpusdan tashqariga uchib chiqib ketadi.

## Slide 8
Liquid Cooling
Suvli sovutish (Liquid Cooling) texnologiyasi
Juda kuchli protsessorlar (masalan, Data markazlar yoki o'yin kompyuterlari) uchun oddiy havo yetarli bo'lmaydi.
- Suvning issiqlik sig'imi: Fizikaga ko'ra, suvning issiqlik sig'imi havoga qaraganda ancha yuqori. Ya'ni suv o'ziga ko'proq issiqlikni yuta oladi.
- Suyuqlik aylanmasi: Maxsus nasos yordamida suyuqlik protsessor ustidagi blokdan o'tib, issiqlikni yutadi va katta radiatorga olib borib, ventilyatorlar yordamida soviydi.

## Slide 9
Data Center
Xulosa
Xulosa qilib aytganda, kompyuterning ishlashi to'liq elektr toki va termodinamika qonunlariga bog'liq. Axborot qanchalik tez qayta ishlansa, shuncha ko'p elektr issiqlikka aylanadi.
Samarali sovutish tizimlari (kulerlar, radiatorlar va termopasta) nafaqat kompyuterning qotib qolmasligini, balki uning ehtiyot qismlari yonib ketmasdan uzoq yillar barqaror ishlashini kafolatlovchi asosiy injenerlik yechimidir.

## Slide 10
Abstract IT
E'tiboringiz uchun rahmat!
Mavzu: Kompyuterning qizishi va sovutish fizikasi
Taqdimotchi: Toshboʻriyeva Marjona (242_26 - guruh)
Jizzax davlat pedagogika universiteti - Axborot tizimlari fani.